Схема монтажа Гибкой черепицы SHINGLAS

Материалы для выполнения крыш должны отвечать действующим строительным нормам и правилам. В качестве сплошного настила допустимо использовать влагостойкую фанеру, ориентированную стружечную плиту (OSB-3), шпунтованные или обрезные доски с относительной влажностью не более 20 %, которые в процессе монтажа следует сортировать по толщине. При использовании обрезной доски в качестве обрешетки максимальный допустимый зазор между досками должен быть не более 5 мм. При монтаже в зимний период и использовании в качестве сплошного настила фанеры либо плиты OSB-3 необходимо между листами оставить 3 мм зазора для обеспечения компенсации линейного расширения в теплое время года. Края фанеры рекомендуется крепить ершенными гвоздями или саморезами. Для увеличения срока службы деревянных элементов стропильной конструкции рекомендуем обработать их антисептиками и антипиринами.

При укладке гибкой черепицы по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а так же от формы крыши, и колеблется от 600 до 1500 мм. В зависимости от шага стропил применяется различная толщина сплошного деревянного настила.

| Шаг стропил,мм | Толщина фанеры, мм | Толщина OSB -3, мм | Толщина доски, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 12 | 12 | 20 |
| 900 | 18 | 18 | 23 |
| 1200 | 21 | 21 | 30 |
| 1500 | 27 | 27 | 37 |

Для увеличения срока службы подкровельной конструкции крыши необходимо предусматривать вентиляцию, особенно над эксплуатируемым мансардным этажом. Для нормальной вентиляции скатная крыша должна иметь три основных элемента: отверстие для притока свежего воздуха, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции и вытяжные отверстия в верхней части кровли.

В случае подшивки карнизных свесов сайдингом следует использовать специальные элементы для вентиляции - так называемые софитные планки. В случае использования вагонки возможным вариантом для обеспечения вентилируемого зазора является следующий рисунок:

Каналы над теплоизоляцией должны иметь минимальную высоту продуха 50 мм при угле наклона ската > 20 град. При уменьшении угла наклона ската (< 20 град) высота продуха должны быть увеличена до 80 мм.

Вытяжные элементы в верхней части кровли могут быть нескольких видов: коньковый аэратор, щипцовая решетка в боковых частях кровли, либо скатный вытяжной кровельный выход.

УКЛАДКА ПОДКЛАДОЧНОГО СЛОЯ

При уклонах кровли более 18° (1:3) дополнительный слой рулонного материала укладывается лишь в зонах вероятных протечек (вдоль карнизных и торцевых свесов на величину не менее 400 мм п 2.6 СНиП Ц-26-76 «Кровли», рекомендуем доводить подкладочный ковер до плоскости фасада, конек кровли должен быть усилен на ширину 0.25 м с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала п 2.4 СНиП Ц-26-76 «Кровли».

При уклоне крыш от 12 до 18° (от 1:5 до 1:3) на основание под черепицу укладывается дополнительный слой подкладочного ковра ТехноНИКОЛЬ по всей поверхности ската (см рис). Укладку рулонного материала ведут снизу вверх с нахлестом в поперечном направлении 100 мм, а в продольном -150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками через каждые 200 мм. Места нахлестки промазываются битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ. 

До монтажа основания под кровлю к вылетам стропильных ног или кобылкам крепятся крючья подвесного водосточного желоба, в случае, если предусмотрена система организованного водоотвода.

УКЛАДКА КАРНИЗНЫЙ, ТОРЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ И ЕНДОВ

Свесы кровли усиливаются металлическими карнизными и торцевыми планками по верх подкладочного слоя. Металлические планки укладываются в нахлест 5 см и крепятся кровельными гвоздями с шагом 10-12 см, в местах нахлеста - Зсм. Вдоль карнизного свеса по верх металлической планки (капельника) укладывается в стык коньковая/карнизная (1,00x0,25 м) гибкая самоклеющаяся плитка отступом на 10-20 мм от места перегиба металлической карнизной планки. Перед монтажом следует удалять легкосъемную силиконизированную пленку и каждую коньково/карнизную плитку дополнительно крепят гвоздями. В ендовах укладывается специальный ендовный ковер ТехноНИКОЛЬ. Дополнительно, по краям рулонные материалы крепятся к основанию гвоздями и промазываются битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ на 10 см.

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

При врезке слухового окна в край карнизного свеса рекомендуем сделать разметку ската мелом для предотвращения нестыковки гонтов в верхней части окна.

Для избежания цветовых отклонений используют битумную черепицу вперемешку из 4-5 упаковок одновременно. Битумная черепица укладывается рядами снизу вверх, начиная от центра нижнего карниза в направлении фронтонов. Первый ряд черепицы укладывается таким образом, чтобы нижний край лепестков черепицы отстоял от начала коньково/карнизной плитки на расстоянии 20-30 мм. Крайняя черепица, с которой начинается укладка второго ряда, обрезается на величину обеспечивающую формирование проектного рисунка кровли и перекрывает механический крепеж. Черепицу отрезают вровень с 					          краями фронтонного карниза и проклеивают битумным клеем на   					          ширину 10 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ГВОЗДЯМИ

Перед монтажом гибкой черепицы следует удалять легкосъемную силиконизированную пленку и каждая плитка крепится к основанию с помощью гвоздей. Количество гвоздей на гонт зависит от угла наклона ската.

После этого, под воздействием солнечного тепла, происходит окончательное склеивание плиток между собой и приклеивание к обрешетке.

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "АККОРД"

Укладку гибкой черепицы «Аккорд» следует выполнять от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы выступающие части гибкой черепицы закрывали места стыков и линии перфорации карнизных плиток. При монтаже последующих рядов квадратным выступом гибкой черепицы накрывается место стыка двух гонтов предыдущего ряда.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

В место стыка ската со стеной набивается треугольная рейка. На нее заводится гибкая черепица. Сверху монтируется полоса ендовного ковра ТехноНИКОЛЬ с проклейкой битумной мастикой. На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм, в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть увеличена. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком, который закрепляется механически и герметизируется битумной мастикой (п 3.9 СНиП Ц-26-76 «Кровли»).

Герметизация выходов кирпичных труб

Если сечения кирпичных труб более чем 0,5x0,5 м и они размещены поперек ската рекомендуется устраивать разжелобок (см. рис.) для предотвращения скапливания снега за трубой.

Герметизация нижних частей кровельных проходов, антенн, труб коммуникаций осуществляется с помощью специальных проходных элементов для гибкой черепицы, фиксируемых гвоздями. Ряды битумной черепицы, укладываемые на проходку, обрезаются и приклеиваются к фланцу с помощью битумной мастики ТехноНИКОЛЬ. Далее на проходной элемент монтируется необходимый кровельный выход.

УКЛАДКА КОНЬКОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Монтаж конька осуществляется при помощи коньковой/карнизной черепицы (0,25x1,00 м). Коньково/карнизная черепица делится на 3 части по местам перфорации и укладывается с нахлестом 5 см. В отличие от карниза, коньковая черепица укладывается короткой стороной вдоль ската.